## Slide 1: 实验二 DEBUG应用

## Slide 2
实验时间 （10.8）
实验目的
  debug工具的应用
实验内容
1.将给定程序输入，并汇编、连接后生成可执行文件lab2.exe
2.Debug lab2.exe
3. 尝试下文提到的DEBUG的各个选项
4. 尝试用32位汇编环境编写冒泡排序

## Slide 3
实验检查内容（在DEBUG环境下）
  1。将内存中字符串“hello world”改写成“HELLO WORLD”，并显示修改后的结果
  2.展示3F24+4A2B和3F24－4A2B的计算
  3.在内存中输入 MOV AX, 50
  ADD AX,AX
  执行并查看AX的变化，修改AX的值为FFFF
  4.请使用32位的Intel x86的指令，编写计算冒泡排序算法的程序（从小到大排序、从大到小排序）并在32位的Intel x86汇编语言环境下运行通过。

## Slide 4
DEBUG
  DOS、Windows提供的实模式程序的调试工具
  查看CPU中各寄存器的内容
  内存的情况
  机器码级跟踪程序运行

## Slide 5: 常用DEBUG功能
R 查看、修改寄存器内容
D 查看内存内容
E 修改内存内容
U 将内存中机器指令翻译成汇编指令
A 以汇编指令的格式在内存中写入机器指令
T 执行一条机器指令
P 执行一个子程序或循环指令
Q 退出
? 使用帮助

## Slide 6
打开DEBUG窗口
  “运行窗口” 中的“cmd”命令
  通过Alt+Enter将窗口最大化或还原
R命令——查看、修改寄存器内容
  r ← 查看各寄存器内容（ ← 表示回车操作）
    cs：IP 机器码 汇编指令
    DS:0000 = 0
  r ax ← 修改AX的值
    显示ax当前值，在“：”后输入新值并回车，在“r ←”后查看修改结果

## Slide 7: D 查看内存内容
  d 段地址：偏移地址 ←
  中间：从指定地址开始的128Bytes内存单元内容，HEX格式输出，每行输出从16的整数倍地址开始，最多16Bytes，用“-”分成两部分
  左边 ：每行的起始地址
  右边：每个存储单元对应的可实现ASCII字符,不可显示的用”.”替代。
  例：d 1000:9 ←
  使用“d 段地址：偏移地址 ←”后，再用D命令，可列出后续内容
  d 段地址：起始偏移地址 结束偏移地址 ←

## Slide 8: E 修改主存内容
  e 段地址：偏移地址 ←
  “.”后输入对应的新值， 空格表示该地址内容不改变并进入下一个字节；按减号或连字符，显示前一字节内容；回车表示此次修改结束
  e 段地址：偏移地址 ×× ×× ×× ××
  直接修改，中间以空格分隔；输入错误的数值，注意本次修改是否全部无效
  e 段地址：偏移地址 “×× ×× ×× ××”
  修改字符串

## Slide 9: A 与 U
a 段地址：偏移地址←
  汇编指令格式在内存中写入机器指令
  在提示的地址后面输入汇编语句，输入完回车
  在提示的地址后面直接输入回车，表示输入完毕
u 段地址：偏移地址←
  将内存中内容翻译为汇编指令并显示
  内容分三部分：
  每条指令的地址 机器指令 对应的汇编指令

## Slide 10
A输入汇编指令的细节：
  *所有数值皆为十六进制整数，数值后不带“H”
  *对内存地址加[ ]以与立即数区分 *不支持文件管理用的目录表、宏标记、条件汇编
  *跳转指令后要直接书写十六进制地址不支持标号*
  数据类型若非默认类型，要以PTR加以指定
  *字符串操作要指定类型为B或W（如lodsb和lodsw等）及长度
  *用DB和DW接受数据定义，直按进行汇编

## Slide 11: T与P
T 执行CS:IP指向的指令
  对IBM PC及兼容机端口20H和21H的更改，或者系统功能调用（INT 21H），不能使用T指令，要使用P指令。
P 循环或子程序处理
  将循环、串指令、软件中断或子程序调用视为单语句。执行终止，显示目标程序寄存器内容、标志位状态和下一条要执行的指令。

## Slide 12
H: 执行十六进制算术运算（Hexadecimal） 格式：H 值1 值2 值1、2为0—FFFFH范围内的任意十六进制数。 用途：
  *用来求两个十六进制数的和、差，对结果显示为值1+值2及值1-值2。如果值2 > 值1则显示其补码。
  *虽然很少用，但事实还是很有用的，熟练掌握

## Slide 13
程序执行（Go） 格式：G[=地址][断点0][……断点] 地址： Debug开始执行的地址。 断点0……断点9：指定的0—10个临时中断点。 用途：将CPU控制权由Debug转移给被调试中的程序。不设断点时，则程序的执行或是中途失败或是正常结束。结束时，提示有“Program termminated nomally”，即程序结束正常，控制权再返回到Debug。

## Slide 14
Q: 结束Debug操作（Quit） 格式：Q 用途：程序结束返回。对未保存的结果丢失。
？DEBUG 帮助